## Slide 1: Procesory
Petr Františ

## Slide 2: Úvod
Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program.
Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně vlastních jednotek a provádět matematické a logické operace s operandy (čísla ve dvojkovém vyjádření) na základě instrukcí.

## Slide 3: Úvod
Protože procesor, který by vykonával program zapsaný v nějakém vyšším programovacím jazyku by byl příliš složitý, má každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód.
Ten se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších instrukcí, které jsou řadičem procesoru přeloženy (dekódovány) na tzv. mikroinstrukce, pomocí kterých jsou řízeny ostatní části procesoru a počítače.
Instrukce, které dokáže procesor rozpoznat a zpracovat pak tvoří tzv. instrukční sadu procesoru.

## Slide 4: Typy procesorů
MCU (Micro Controller Unit) - nejjednodušší skupina procesorů, tzv. mikrořadiče, jejichž uplatnění je velmi široké, od běžné spotřební elektroniky až po výkonné počítače. Mezi výhody těchto čipů patří nízká cena, malé rozměry a nízká spotřeba energie. Tyto procesory jsou vyráběny pro přesně určenou specifickou činnost a mají jen malou možnost rozšíření. Rovněž ve výkonnosti nedosahují vysokých hodnot.
CPU (Central Processor Unit) - tvoří základní řídící jednotku počítače. Oproti předcházející skupině mají mnohem vyšší výkon, větší rozměry, je možné je díky jejich otevřené architektuře a velkému množství vyvedených signálů lépe rozšiřovat. Samozřejmě tyto výhody jsou zaplaceny vyšší spotřebou a ztrátovým výkonem, rovněž cena je vyšší než v předchozím případě.

## Slide 5: Typy procesorů
DSP (Digital Signal Processor) - je určitým kompromisem mezi oběma předcházejícími skupinami procesorů. Signálové procesory se většinou vyznačují vysokým výkonem v oblasti zpracování matematických výpočtů a schopností zpracovávat velké objemy dat. Součástí těchto procesorů jsou často i digitálně-analogové a analogově-digitální převodníky. DSP se používají například v oblasti měřící techniky (digitální osciloskop, atd.), ve zvukových kartách, atd.
NPU (Network Processors Units) - jsou nedílnou součástí všech přepínačů, směrovačů a dalších síťových zařízení. Vedoucí pozici ve výrobě síťových procesorů má společnost Broadcom.

## Slide 6: Typy procesorů
GPU (Graphic Processors Units) – jedná se o speciální procesory, které jsou součástí grafických karet a moderních procesorů. Jejich úkolem je řídit zpracování obrazových dat a výpočty fyzikálního modelu 3D scény. Program i data jsou uloženy buď v operační paměti nebo paměti grafické karty.
APU (Accelerated Processing Unit) – nazývá se tak čip, do kterého je v jednom pouzdře integrováno jádro (nebo jádra) CPU a GPU, tedy jak centrální procesorové, tak grafické jednotky. Jedná se o současné moderní procesory v osobních i přenosných počítačích.

## Slide 7: Rozdělení procesorů
Podle instrukční sady
  CISC (Complex Instruction Set Computer) – jedná se o procesor s velkou sadou instrukcí. Instrukční sada je rozšířena o nové a složitější instrukce tak, aby pro celou operaci stačilo načtení jen jediné instrukce z paměti. Zjednodušeně řečeno platí, že na každou operaci bude existovat odpovídající instrukce.
  RISC (Reduced Instruction Set Computer) – jedná se o procesor s redukovanou instrukční sadou. Instrukční sada obsahuje pouze jednoduché a nejčastěji používané instrukce. Instrukcí se provádí během jednoho strojového cyklu. Mikroinstrukce jsou hardwarově implementovány v procesoru, čímž je velmi výrazně zvýšena rychlost jejich provádění.

## Slide 8: Rozdělení procesorů
Podle šířky operandu v bitech (resp. šířka slova)
  Jedním ze základních ukazatelů procesoru je počet bitů, tj. šířka operandu, který je procesor schopen zpracovat v jednom kroku. Zjednodušeně se dá říci, že např. osmibitový procesor umí počítat s čísly od 0 do 255, 16bitový s čísly od 0 do 65535 atd.

## Slide 9: Rozdělení procesorů
Podle šířky operandu v bitech (resp. šířka slova)
  4-bitové, 8-bitové procesory – určené pro velmi jednoduché aplikace (spotřební elektronika, domácí spotřebiče, kalkulačky, jednodušší periferní zařízení, atd.)
  b) 16-bitové procesory – určené pro středně složité aplikace (programovatelné automaty, mobilní telefony, PDA, přenosné videohry, atd.)
  c) 32-bitové, 64-bitové procesory – určené pro velmi

## Slide 10: Rozdělení procesorů
Podle výrobce procesoru
  Na poli procesorů pro osobní počítače dominují v současnosti pouze dva výrobci – firma INTEL a AMD. Existuje však spousta dalších výrobců procesorů určených pro jiné aplikace než osobní počítače – firmy MOTOROLA, ATMEL, NexGen, Texas Instruments, Broadcom, IBM, atd.

## Slide 11: Významné parametry procesoru
Rychlost procesoru – jedná se především o frekvenci jádra procesoru odvozenou od generátoru hodinových impulsů, který je řízen krystalovým oscilátorem umístěným na základní desce (zjednodušeně řečeno: 1 takt = 1 činnost vykonaná procesorem). Udává se v [Hz], resp. [MHz], [GHz]. Procesor je prostřednictvím patice (socket) připojen k lokální procesorové sběrnici (FSB, QPI, popř. HyperTransport), pomocí níž komunikuje s čipovou sadou a tedy s ostatními částmi počítače. Frekvence procesoru je pak dána násobkem frekvence této procesorové sběrnice.

## Slide 12: Významné parametry procesoru
MIPS (Milion Instructions Per Second) - jednotka označující počet instrukcí vykonaných procesorem za jednu sekundu v násobku miliónů.
FLOPS (Floating Point Operations Per Second) - jednotka označující počet operací s čísly v pohyblivé řádové čárce (reálná čísla) za jednu sekundu.

## Slide 13: Významné parametry procesoru
Šířka slova – šířka vnitřní datové sběrnice v bitech. Neboli, jak velké číslo dokáže procesor zpracovat během jedné operace. Podle šířky datové sběrnice se říká, že procesor je 8-bitový, 16-bitový, 32-bitový, 64-bitový
Napájecí napětí jádra procesoru

## Slide 14: Významné parametry procesoru
TDP (Thermal Design Power) – tepelný výkon procesoru. Jednotkou je watt [W]). AMDudává TDP jako maximální dosažitelný tepelný výkon, INTEL jako typický, tedy dosažitelný při pracovní zátěži procesoru.
Patice (Socket) – slouží k uchycení procesoru na základní desce. Některé jednodušší procesory jsou strojově připájeny k základní desce bez možnosti pozdější výměny. Jednotlivé patice nejsou ve většině případů vzájemně kompatibilní (zaměnitelné).

## Slide 15: Významné parametry procesoru
Počet fyzických jader uvnitř procesoru – více fyzických jader procesoru umožňuje paralelní zpracování instrukcí a dat během jednoho hodinového taktu. Výrazně zvyšuje výkon procesoru, pokud paralelní zpracování podporuje operační systém a programová aplikace. (jádro = core)
Instrukční sada – CISC, RISC, EPIC

## Slide 16: Instrukční sada
CISC (Complex Instruction Set Computer)
  Počítač s kompletní instrukční sadou
  Obsahuje i instrukce, které se používají velice málo
  S ohledem na velký počet instrukcí bývá procesor složitý a drahý
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  Obsahuje malý počet instrukcí, které se provádějí velice rychle
  Složitější operace se provádějí pomocí většího počtu jednodušších instrukcí

## Slide 17: Významné parametry procesoru
Velikost vyrovnávací paměti (cache paměť) – uvnitř procesoru je umístěna vyrovnávací statická paměť RAM, která urychluje komunikaci rocesoru s operační pamětí. Jde v podstatě o velmi rychlý paměťový zásobník, určený k dočasnému ukládání dat a instrukcí, které bude procesor s největší pravděpodobností požadovat. Vyrovnávací paměť procesoru bývá obvykle dvoustupňová (u některých procesorů třístupňová).

## Slide 18: Významné parametry procesoru
První stupeň (L1) paměti cache má malou kapacitu (řádově desítky kB), je přímo součástí procesoru a je stejně rychlá jako vlastní procesor. Dělí se na instrukční a datovou cache. Slouží k ukládání právě zpracovávaných instrukcí a dat v procesoru.
Druhý a třetí stupeň (L2, L3) paměti cache je pomalejší, ale s větší kapacitou (řádově jednotky MB), je mezi L1 cache a operační pamětí (dnes se již umisťuje do pouzdra společně s jádrem procesoru). Obsahuje data a instrukce, které procesor aktuálně nepoužívá, ale pravděpodobně bude potřebovat.

## Slide 19: Základní části procesoru

## Slide 20: Základní části procesoru
Řadič (CU – Control Unit)
  Je aktivní částí procesoru. Jeho úkolem je řídit pořadí, v němž jsou prováděny instrukce programů, dekóduje instrukce, vysílá do ostatních části počítače a procesoru řídící signály, čímž instrukce provádí.

## Slide 22: Řadič
Princip činnosti:
Po zapnutí počítače nebo restartu se RAI nastaví na výchozí hodnotu a na výstupu RAI se objeví kódové číslo adresy paměťového místa OP s první instrukcí.
Toto místo se připojí na datovousběrnici a instrukce se přenese do řadiče CPU. Zapíše se do RI. Doba zápisu stačí k tomu, aby se kódovaná instrukce dekódovala v DI. Dekódováním se vygenerovala vnitřní adresa pro spuštění
mikrokódu a generují se řídící signály.
Je-li instrukce ukončena nebo vyžadují-li se data k vykonání instrukce, vyšle GŘI impuls do RAI, obsah RAI se zvýší o 1 a na výstupu se objeví kód nové adresy s následující instrukcí nebo daty. Příslušná paměťová buňka se zase napojí na datovou sběrnici a celý proces se opakuje.
V programu můžeme provádět skoky tím, že příslušnou instrukcí (např.go to) zvýšíme obsah RAI o více než 1.

## Slide 23: Základní části procesoru

## Slide 24: ALU
Operační blok – zpracovává operandy přiváděné na dva vstupy a výsledek se předává jedním výstupem k dalšímu zpracování.
Střadač – je registr, v němž se uchovávají data – 1. operand, mezivýsledky, výsledky.
Registr příznaků – stavový registr. Skládá se z řady jednobitových pamětí, ve kterých je uložena 0 nebo 1, podle výsledků. Obsah stavových registrů kontroluje řadič, který na ně příslušně reaguje.
Nejčastější příznaky:
  · CARRY (příznak přenosu) – signalizuje přeplnění střadače – přenos do vyššího řádu.
  · ZERO (příznak nuly) – nastaví se na hodnotu 1 je-li výsledek operace nula.
  · SIGN (signum) – příznak znaménka (+,-)

## Slide 25: ALU
Princip činnosti ALU
Činnost ALU je řízena řadičem na základě instrukcí přijatých z OP. ALU pracuje ve většině případů na základě jednoadresových instrukcí. Chceme-li např. sečíst dvě čísla, musíme k tomu uvést více než jednu instrukci. CPU potřebuje znát:
  adresu prvního sčítance
  adresu druhého sčítance
  adresu, kde se uloží výsledek
U počítačů s jednoadresovými instrukcemi se první sčítanec načte do střadače, odtud do operačního bloku na první vstup a druhý sčítanec se další instrukcí načte přímo z operační paměti na druhý vstup operačního bloku.
Výsledek se uloží do střadače. Ze střadače se další instrukcí výsledek uloží na příslušnou adresu v OP.

## Slide 26: Registry
Malé úložiště dat umístěné v CPU, jeho obsah lze načíst rychleji než data uložená operační paměti
Velikost registrů bývá zpravidla stejná jako velikost slova procesoru nebo jeho násobku
Slouží jako parametry instrukcí procesoru

## Slide 27: Registry
16-ti bitový režim práce (reálný mód x86)

## Slide 28: Registry
32-bitový režim práce (chráněný mód x86)

## Slide 29: Instrukce
Přesunové - přesun dat mezi registry nebo mezi RAM a registry
Aritmetické – sčítání, odčítání, dělení, násobení
Logické – bool algebra, rotace, posuvy
Skoku – rozhodovací příkazy
Vstupně výstupní – pro práci s perifériemi
Ostatní – řídící, speciální

## Slide 30: Instrukce
MOV EAX,5 ; do EAX nahrajeme číslo 5
MOV EBX,3 ; do EBX nahrajeme číslo 3
ADD EAX,4 ; přičteme k EAX 4, čili EAX = 5+4 = 9
SUB EAX,EBX ; od EAX odečteme hodnotu EBX, EAX = 9-3 = 6
INC EAX ; EAX = 6+1 = 7, pozor! tato DEC EBX ; zmenšíme o jedničku EBX, EBX bude 2